Комплектация экскаваторов электродвигателями

| Тип экскаватора | Механизм экскаватора | Тип двигателя и его основные параметры | Конструктивное исполнение двигателя | Количество двигателей на механизм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЭКГ-8И | Подъем | ДЭ816 (190 кВт, 300 В, 720 об/мин, ПВ=75 %) | ¦M 1003 | 2 |
| ЭШ-6/45М | Подъем | ДЭ816 (190 кВт, 300 В, 720 об/мин, ПВ=75 %) |  | 2 |
| ЭШ-6/45М | Тяга | ДЭ816 (190 кВт, 300 В, 720 об/мин, ПВ=75 %) |  | 2 |
| ЭКГ-4.6Б | ПЬдъем | ДЭ816 (200 кВт, 440 В, 750 об/мин, ПВ= 100%) | IM 1004 | 1 |
| ЭКГ-20 | Поворот | ДЭВ816 (150 кВт, 220 В, 480 об/мин, ПВ= 100%) | IM 4014 | 4 |
| ЭКГ-20 | Напор | ДЭ816 (150 кВт, 440 В, 490 об/мин, ПВ= 100%) | IM 1003 | 2 |
| ЭКГ-20 | Ход | ДЭ816 (150 кВт, 440 В, 480 об/мин, 60 мин со стаби лизирующей обмоткой) | IM 1004 | 2 |
| ЭКГ-8И | Напор | ДЭ812 (100 кВт, 305 В, 750 об/мин, ПВ = 80%) | IM 1003 | 1 |
| ЭКГ-12,5 | Ход | ДЭ812 (100 кВт, 305 В, 750 об/мин, 60 мин) | Ш 1004 | 2 |
| Э-2505 | Подъем | ДЭ812 (100 кВт, 305 В, 750 об/мин, ПВ = 80%) | IM 1003 | 1 |
| ЭКГ-8И | Поворот | ДЭВ812 (100 кВт, 305 В, 750 об/мин, ПВ = 80%) | IM 4014 | 2 |
| ЭШ-6/45М | Поворот | ДЭВ812 (100 кВт, 305 В, 750 об/мин, ПВ = 80%) | IM 4014 | 2 |
| ЭКГ-12,5 | Напор | ДПЭ82А* (140 кВт, 440 В, 610 об/мин, ПВ=100%) | IM 1004 | 1 |
| ЭКГ-12,5 | Поворот | ДПВ82А** (190 кВт, 270 В, 740 об/мин, ПВ = 75%) | IM 4014 | 3 |
| ЭКГ-4.6Б | Поворот | ДПВ52 (60 кВт, 305 В, 1230 об/мин, ПВ = 80%) | Ш 3014 | 2 |
| Э-2505 | Поворот | ДПВ52** (50 кВт, 305 В, 900 об/мин, ПВ = 60%) | IM 3014 | 1 |
| ЭКГ-4,6Б | Напор | ДПЭ52** (54 кВт, 395 В, 1200 об/мин, ПВ=100%) | IM 1004 | 1 |
| ЭКГ-4.6Б | Ход | ДПЭ52 (54 кВт, 395 В, 1200 об/мин, 45 мин) | IM 1003 | 1 |
| Э-2505 | Напор | ДПЭ52** (54 кВт, 395 В, 1200 об/мин, ПВ=100%) | Ш 1003 | 1 |
| ЭКГ-8И | Ход | ДПЭ52** (54 кВт, 395 В, 1200 об/мин, 45 мин) | IM 1004 | 2 |
| ЭКГ-4,6 | Открывание ковша | ДПЭ12 (3,6 кВт, ПО В, 1430 об/мин, ПВ = 25%, сме шанное возбуждение) | Ш 1001 | 1 |